## Slide 1
K3 TEST AMD INC LGA Packing Procedure
1. 5+1 Tray Stack후 폭 방향 2번 밴딩한다.
K3 전용 Recycle Box 사용할 경우
3. K3 전용 Recycle Box을 닫고 K3 TEST전용
Label을 Recycle Box의 오른쪽에 붙인다.
2. MBB Bag에 자재를 넣고 Vacuum Sealing한 후
K3 전용 Recycle Box에 넣는다.
(bake정보는 기입하지 않는다.)
1) Material SID#
- MBB Bag : 101393771
1) K3 전용 Recycle Box는 한쪽 칸이 비어
있을 경우 Empty Box를 채워 넣지 않는다.
4. LTC(OLS) 의 B.O.M 항목상의 Packing 머티리얼은
Test 이후 최종 패킹시 사용될 머티리얼로 표시됨.
하여 OLS 상 머티리얼은 무시하고 해당 패킹 DB
의 내용을 따라 패킹하면 됨

## Slide 2
Inner Box 사용할 경우(K3 전용 Recycle Box가 없을 경우)
3.Inner Box를 닫고 P.P 벤딩 기계를 이용하여 2번
밴딩한다.
1) 밴딩된 Inner Box에 K3 TEST 전용 Label을
Inner Box의 중앙에 위치하도록 붙인다.
1. 5+1 Tray Stack후 폭 방향 2번 한다.
2. MBB에 자재를 넣고 Vacuum Sealing한 후
Inner Box에 넣는다.
(bake정보는 기입하지 않는다.)
1) Inner Box에 2개의 Tray번들을 넣는다.
2) 한쪽 칸이 비었을 경우, Inner Box안에
Empty Box를 집어 넣는다.
3) Material SID#
- MBB Bag : 101393771
- Inner Box : 101248707
- Empty Box : 101300296
4. LTC(OLS) 의 B.O.M 항목상의 Packing 머티리얼은
Test 이후 최종 패킹시 사용될 머티리얼로 표시됨.
하여 OLS 상 머티리얼은 무시하고 해당 패킹 DB
의 내용을 따라 패킹하면 됨
K3 TEST AMD INC LGA Packing Procedure